关于ANDROID设备读卡器常见问题说明

- 如何检测设备

建议通过豌豆荚安装“终端命令行”工具，SDK下载链接也有

插上读卡器（等待绿灯并嘀一声），第一次要重启设备

运行终端命令行

执行以下命令

cat   /proc/bus/usb/devices ，如果有lsusb命令 也可以执行进行查看是否存在VID:PID为0x051A：0x511B的设备

或者查看/proc/bus/usb/中目录，如001 002之类的 看插入设备前后里面文件是否有变化

应首先确保系统识别到设备

- 运行测试程序

103，116测试范例，执行后会访问设备并做beep动作，设备会嘀一声，如果嘀一声说明ANDROID上位机和设备通信正常。否则检查第一步。