升级步骤

- 运行LotusCustomTools.exe可执行文件，输入用户名guest 密码 guest123456 登陆

- 选择产品型号，这里以L11-U为例，客户要根据自己实际使用的产品型号为准，产品型号选错，导致固件烧录错误导致产品无法使用。因此，要选择正确的产品型号和固件。

- 选择正确固件，然后点击“固件升级”按钮。提示将读卡器USB插入，如下图所示：

- 点击“获取ISP选项”，选项值:00000000表示ISP关闭，无法进行升级操作。可以点击“打开ISP选项”选项值:FFFFFFFF表示ISP选项打开。

- 点击“复位读卡器”自动完成升级，升级完成之后记得，关闭ISP选项。